3,5 — 30 МГц полуавтоматическая радиолюбительская антенна.

Инструкция по применению.

Перед использованием антенны внимательно прочтите инструкцию. Сохраните ее и имейте всегда под рукой.

Замечание

Пожалуйста следуйте перечисленным ниже пунктам чтобы избежать несчастных случаев.

- Винты и саморезы могут разболтаться и потеряться от вибрации во время движения. Проверяйте их состояние время от времени.

- Сильный удар может сломать антенну и повредить ее элементы. Следует избегать столкновений с ветвями и другими препятствиями.

- Сильная вибрация от двигателя может повредить антенну. Устанавливайте антенну в местах с наименьшей вибрацией.

- Прикасаться к антенне в момент передачи опасно! Перед передачей убедитесь что рядом с антенной никого нет.

- Используйте антенну только в вертикальном положении.

- Располагайте антенну согласно размерам автомобиля по возможности в труднодоступном месте.

- Перед работой убедитесь что антенна установлена, иначе Ваш трансивер может быть поврежден.

- Если Вы услышали гром и увидели грозу не прикасайтесь к антенне и кабелю во избежании поражения электротоком.

- Убедитесь что кабель расположен таким образом, что не мешает управлению автомобилем.

- Не устанавливайте антенну, ее крепление и кабель вблизи электрических проводов или коммутационных коробок. Контакт антенны с ними может вызвать пожар или искрение.

- Не занимайтесь настройкой антенны во время движения.

Прекратите передачу если вам кажется что с антенной что-то случилось. При большом значении КСВ Ваш трансивер может выйти из строя.

Описание.

- SD330 это мобильная антенна которая может работать в широком диапазоне частот благодаря дистанционной настройке из автомобиля с помощью пульта.

- Примерно 50 секунд требуется для перестройки с 3,5 до 30 МГц, или 20 сек. При перестройке с 7 до 30 МГц.

- Антенна может работать с КВ трансивером максимальной подводимой мощностью 200 ВТ (SSB).

- Питание антенны осуществляется через прикуриватель автомобиля.

- Антенна может работать в широком диапазоне используя встроенный тюнер трансивера.

Схема антенны.

(Здесь рисунок антенны и элементов упаковки).

Установка антенны.

Антенна SD330 использует кузов автомобиля как «землю» или противовес. Антенна должна быть установлена на кузов так, чтобы был минимальный КСВ. Если антенна установлена близко к другим антеннам или на бампере машины, то КСВ будет неудовлетворительным. SD330 тяжелая и длинная антенна, выберите прямое ровное место для ее установки. Если трудно «заземлится» к кузову автомобиля то используйте устройство MAT50 (в комплект не входит) для получения хорошего заземления.

Подключение антенны.

- После установки антенны подключите кабель управления (через соединитель у основания антенны). Протяните кабель управления внутри автомобиля и подключите его к пульту управления.

- Воткните кабель питания в прикуриватель автомобиля. Зафиксируйте пульт управления с помощью «липучки» (входящей в комплект) на удобном месте где он не мешает управлять автомобилем.

(Схема подключения антенны).

Предупреждение

Если кабель питания антенны сильно изогнуть или пережать, то можно вызвать короткое замыкание. В случае отсутствия напряжения питания в прикуривателе, подключите питание антенны к другому источнику соблюдая полярность.

Настройка антенны.

- Подключите измеритель КСВ (для КВ диапазона) между трансивером и антенной.

- Остановите автомобиль в том месте, где никому не помешаете. Не настраивайте антенну во время движения автомобиля.

- Настройте трансивер на рабочую частоту и установите режим CW или FM мощностью менее 10 ВТ.

- С помощью пульта настройте антенну на рабочую частоту используя шкалу на антенне. (Далее график зависимости шкалы и рабочей частоты).

- Включите трансивер на передачу и с помощью пульта подстройте антенну по минимуму КСВ. Кнопка «UP» перестраивает вниз по частоте, кнопка «DOWN» вверх по частоте. Катушка антенны имеет два крайних положения, верхнее (18 по шкале) и нижнее (1 по шкале). В этих положениях не следует долго держать нажатыми  соответствующие кнопки пульта.

- В заключении можно подстроить антенну с помощью встроенного тюнера трансивера (если у Вашего трансивера есть такая возможность).

Спецификация.

Частота:                                  3,5 — 30 МГц.

Импеданс:                              50 ОМ.

КСВ:                                       менее 2,0 на резонансной частоте.

Максимальная мощность:    200 ВТ SSB.

Высота максимальная:         примерно 1,85 метра на 3,5 МГц.

Вес:                                         1,1 кГ.

Разъём:			МР

Напряжение питания и ток: постоянное 12В, 100 мА.